## Slide 1
JARINGAN KOMPUTER
KABEL CROSSOVER
Menghubungkan 2 Laptop, Setting IP, dan Share File
Mata Kuliah Jaringan Komputer

## Slide 2
Alat dan Bahan
2
ALAT
Crimping tool (tang crimping)
Cutter / stripper kabel
LAN tester
2 unit laptop (port LAN)
BAHAN
Kabel UTP Cat5e / Cat6
Konektor RJ45 (2 buah)
Boot konektor (opsional)
Peralatan digunakan untuk membuat, menguji, dan menghubungkan kabel crossover.

## Slide 3
Susunan Warna Kabel Crossover
3
Satu ujung T568A • ujung lainnya T568B
PIN | UJUNG 1 — T568A | UJUNG 2 — T568B
1 | Putih-Hijau | Putih-Oranye
2 | Hijau | Oranye
3 | Putih-Oranye | Putih-Hijau
4 | Biru | Biru
5 | Putih-Biru | Putih-Biru
6 | Oranye | Hijau
7 | Putih-Coklat | Putih-Coklat
8 | Coklat | Coklat
FUNGSI
Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, misalnya: Laptop ↔ Laptop
T568A + T568B

## Slide 4
Langkah-Langkah Crimping
4
01
Kupas selubung luar kabel UTP sekitar 2–3 cm.
02
Pisahkan 4 pasang kabel, lalu luruskan semuanya.
03
Susun warna sesuai urutan T568A untuk ujung pertama.
04
Potong ujung kabel agar rata, sekitar 1,2 cm.
05
Masukkan kabel ke konektor RJ45 sampai mentok.
06
Jepit dengan crimping tool sampai terdengar bunyi klik.

## Slide 5
Menyambungkan 2 Laptop
5
LAPTOP 1
Port LAN
1
KABEL CROSSOVER
LAPTOP 2
Port LAN
2
Colokkan kedua ujung kabel ke port LAN masing-masing laptop.
Pastikan lampu indikator port LAN menyala.
Lanjutkan dengan pengaturan IP address.

## Slide 6
Setting IP Address
6
Tekan Win + R → ketik ncpa.cpl → Enter.
Klik kanan Ethernet → Properties.
Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
Pilih Use the following IP address → isi sesuai tabel.
 | LAPTOP 1 | LAPTOP 2
IP Address | 192.168.1.1 | 192.168.1.2
Subnet Mask | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
Gateway | Kosong | Kosong
Tes koneksi di CMD: ping 192.168.1.2

## Slide 7
Share File via Win + R
7
LAPTOP 1 — BAGIKAN FILE
Aktifkan Network discovery dan File and printer sharing.
Klik kanan folder → Properties → Sharing → Share.
Pilih Everyone, atur izin Read/Write → Share.
LAPTOP 2 — AKSES FILE
Tekan Win + R.
Ketik \\192.168.1.1 lalu Enter.
Folder yang dibagikan akan muncul dan siap dibuka.
Selesai — 2 laptop sudah terhubung & file dapat dibagikan.